# DRS-5070

## MULTI-STANDARD

UHF-FUNKGERÄT/BASISTATION IN PULTFORM

(PMR446-/LPD433-BAND)

BEDIENUNGSANLEITUNG

#### Inhalt

Inhalt .................................................................................................................. …………...1

Einleitung.......................................................................................................…………… 2-3

Packungsinhalt .................................................................................................................. 3

Batteriebetrieb / Externe Stromversorgung.......................................................………… 4

Tastenfeld und Anzeigen....................................…………………………………………. 5-10

Bedienung................................…………………………………………………………….. 11-17

Technische Daten ..........................................................................………………………... 18

Optionales Zubehör ........................................................................................…………... 18

Wichtige Hinweise ................................... …………………………………………………….19

Konformitätserklärung..................................................................................…………….. 20

Benutzerhinweis .................................……………………………………………………….. 20

WICHTIG!

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung ganz durchzulesen, bevor Sie das Funkgerät in Betrieb nehmen.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass Sie das Radio innerhalb der Grenzen der einschlägigen Regulierungen betreiben.

WICHTIG!

Die maximale Betriebsreichweite variiert je nach Terrain und Umgebung. Im Allgemeinen ist die Reichweite in offener Umgebung größer. Dagegen ist die Reichweite in und in der Nähe von Gebäuden und großen Konstruktionen geringer. Dieses Gerät ist nicht abhörsicher.

#### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen zur Auswahl und zum Kauf dieses hochwertigen Produkts. Bei guter Pflege und Aufbau und Betrieb gemäß den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sollte Ihnen dieses Gerät über Jahre hinweg gute Dienste leisten.

Unser Ziel ist die Herstellung hochwertiger Produkte, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Wir freuen uns jedoch über alle Kommentare oder Vorschläge zu diesem Produkt, da sie uns dabei helfen, die Qualität immer noch weiter zu verbessern.

Anwendungen

Das DRS-5070 ist ein Zweiwege-Kommunikationsgerät in Kompaktbauweise. Es nutzt die europäischen Frequenzbänder PMR 446MHz und LPD 433MHz. Das Radio muss gemäß den örtlichen Regulierungen auf dem Frequenzband (PMR446 oder LPD433) und den Kanälen betrieben werden, die in dem jeweiligen Land zugelassen sind. Es ermöglicht hochqualitative, kostenlose Zweiwege-Kommunikation sowohl im Geschäfts- als auch privaten Bereich und kann darüber hinaus als Basisstation innerhalb eines Nachrichtenübermittlungssystems (Paging) mit einer unbegrenzten Anzahl von PMR- oder LPD-Handfunkgeräten oder Funkmeldeempfängern eingesetzt werden. Dieses Kommunikationsgerät ist für zahlreiche Anwendungen hevorragend geeignet, wie z.B.:

| Industrie Baustellen Läden, Geschäfte & Einkaufszentren Lagerhäuser & Gebäude Restaurants, Hotels & Ferienanlagen | Sicherheit & Notfalldienst Sportveranstaltungen, Konzerte, Kongresse Babyüberwachung Aufsicht von Kindern oder Alten |
| --- | --- |

DRS-5070EX (INTERNATIONALE AUSFÜHRUNG)

Die Abschnitte dieser Bedienungsanleitung, die mit (DRS-5070EX) gekennzeichnet sind, beziehen sich nur auf das Modell INTEK DRS-5070EX.

Funktionen, die mit (DRS-5070EX) gekennzeichnet sind, stehen im Modell DRS-5070 (EUROPÄISCHE AUSFÜHRUNG) nicht zur Verfügung.

Das Modell DRS-5070EX ist auf dem europäischen Markt nicht verfügbar.

#### Einleitung - Packungsinhalt

Funktionen und Nutzen

Das Funkgerät verfügt über eine Reihe anspruchsvoller Funktionen. Trotzdem ist die Bedienung anwenderfreundlich - Sie werden schon nach wenigen Minuten mit dem Umgang vertraut sein.

Die folgende Liste stellt die Hauptfunktionen dieses Zweiwege-Funkgeräts für Sie zusammen:

- 8 PMR-Kanäle + 69 LPD-Kanäle

- 30 PMR-Simplex-Kanäle + 99 LPD-Simplex-Kanäle (DRS-5070EX)

- 20 PMR/LPD-Halbduplex-Kanäle (DRS-5070EX)

- 38 CTCSS-Codes

- Roger Beep-Signalton

- Tastenton

- 8 Speicherkanäle

- Tastensperre

- Einstellbare digitale Rauschsperre

- Bildschirm

- Automatische Stromsparschaltung

- VOX (Kinderzimmerüberwachung) / Freisprechbetrieb

- Zweikanalüberwachung

- Einstellbare Sendeleistung im PMR-Band (hoch/niedrig)

- Kanal- und Speicherkanalüberwachung

- Kanal- und CTCSS-Subtonspeicher

- 3 wählbare Ruftonmelodien

- Großes, beleuchtetes LC-Display

- Batteriestandsanzeige

- Digitaler S/RF-Meter (Empfangssignalstärke und Sendeleistung)

- Verschlüsselungsfunktion (DRS-5070EX)

- Anschluss für externe Freisprecheinrichtung

- Wechselstromadapter / Ladebuchse

Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Packung die folgenden Komponenten enthält:

1 x Hauptgerät (Funkgerät mit Antenne)

1 x 230V~ Schaltnetzteil / Ladegerät

1 x Bedienungsanleitung (die vorliegende)

Batteriebetrieb / Externe Stromversorgung

Einsetzen und Prüfen der Batterien

Die Batteriefachabdeckung (21) aufschieben und abnehmen, um an das Batteriefach zu gelangen. Stellen Sie den Batterieschalter (20) auf den verwendeten Batterietyp ein (Ni für wiederaufladbare Batterien und AL für Alkalinebatterien). Setzen Sie 5 Mignon-Alkalinebatterien (AA) oder wiederaufladbare Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, die im Inneren des Batteriefachs gekennzeichnet ist. Schalten Sie das Funkgerät ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste (2) drücken. Prüfen Sie den Batteriestand anhand der Batteriestandsanzeige: 4 Balken bedeuten vollständig geladen, 3 Balken bedeuten normal geladen, 2 Balken bedeuten halb geladen und 1 Balken bedeutet fast leer. Wenn die Batterien zur Neige gehen, blinken die Batteriestandsanzeige (E) und die Anzeige bt Lo (N) auf dem LC-Display. Sie müssen die Batterien dann ersetzen oder wiederaufladen. Bitte sehen Sie dazu im Abschnitt SCHALTNETZTEIL nach.

Schaltnetzteil

Der mitgelieferte 230V-Wechselstromadapter kann als Ladegerät für die Batterien oder als externe Stromquelle verwendet werden, um keine Batterien zu verbrauchen. Schließen Sie den Netzadapter an die Stromeingangsbuchse (19) und eine Wechselstromsteckdose an. Um die Batterien wiederaufzuladen, stellen Sie den Batterieschalter (20) auf NI ; die Ladekontrolllampe CHG (2) leuchtet dann. Um das Potential Ihrer Batterien voll auszuschöpfen, sollten Sie sie nur aufladen, wenn sie vorher vollständig entladen wurden. Die Ladezeit hängt von der Kapazität der benutzten Batterien ab. Sie liegt bei ungefähr 12 Stunden für einen Satz Ni-MH-Batterien (1200-1500mAh). Wenn die Ladezeit abgelaufen ist, trennen Sie den Netzadapter von Wechselstromsteckdose und Funkgerät. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladezeit. Das Funkgerät muss während des Aufladens ausgeschaltet sein. Um den Adapter als externe Stromquelle zu verwenden, stellen Sie den Batterieschalter (20) auf AL . In diesem Fall wird das Funkgerät direkt mit Strom vom Netzadapter versorgt, und es werden keine Batterien benötigt.

WARNUNG!

- Es können nur Ni-MH- (oder NI-CD)-Batterien aufgeladen werden.

- Versuchen Sie niemals, Alkalinebatterien wiederaufzuladen. Ansonsten könnte es zu Schäden am Funkgerät oder zur Explosion der Batterien kommen.

- Stellen Sie zum Aufladen der Batterien den Batterieschalter (20) auf NI.

- Schalten Sie das Funkgerät immer AUS, bevor Sie mit dem Wiederaufladen der Batterien beginnen.

- Laden Sie die Batterien nicht länger als 13-14 Stunden auf, damit es nicht zu Überladung oder Überhitzung und in der Folge Schäden am Funkgerät kommt.

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter oder Originalladegeräte von INTEK.

Tastenfeld und Anzeigen

Vorderseite / Rückseite

#### Tastenfeld und Anzeigen

1. LC-Display

Großes LC-Display mit grüner Hintergrundbeleuchtung für beste Lesbarkeit bei Dunkelheit. Das große 6-zeilige LC-Display zeigt alle programmierten Einstelllungen und gleichzeitig alle aktivierten Funktionen an. Digitaler 6-stufiger -Meter und 4-stufige Batteriestandsanzeige.

LC-Display

A. Tastentonsymbol

Das Tastentonsymbol (A) leuchtet bei aktiviertem Tastenton.

B. Roger Beep-Symbol

Das Roger Beep-Symbol (A) leuchtet bei aktivierter Roger Beep-Funktion.

C. TX-Symbol

Das TX (C)-Symbol leuchtet, wenn das Funkgerät im Sendemodus ist.

D. Schlosssymbol

Das Schlosssymbol (D) leuchtet bei aktivierter Tastensperre.

E. Batteriestandsanzeige

Zeigt den aktuellen Batteriestand an.

#### Tastenfeld und Anzeigen

F. SCR-Symbol (DRS-5070EX)

Das SCR-Symbol (F) leuchtet, wenn die Verschlüsselungsfunktion aktiviert ist.

G. HI-Symbol

Das HI-Symbol (G) leuchtet, wenn der Sender mit hoher Leistung arbeitet (nur für PMR-Kanäle).

H. LO-Symbol

Das LO-Symbol (H) leuchtet, wenn der Sender mit geringer Leistung arbeitet (nur für PMR-Kanäle).

I. DW-Symbol

Das DW-Symbol (I) leuchtet, wenn die automatische Zweikanalüberwachung (DUAL WATCH) aktiviert ist.

L. Nummer des CTCSS-Codes

Zeigt die Nummer des gewählten CTCSS-Codes an.

M. SC-Symbol

Das SC-Symbol (M) leuchtet, wenn die automatische Kanal- oder Speicherkanalüberwachung aktiviert ist.

N. Kanalnummer

Zeigt den gewählten Kanal an, von P1 bis P8 (PMR-Kanäle) und von 01 bis 69 (LPD-Kanäle).

O. Digitale S/RF-Balkenanzeige

Die 6-stufige digitale Anzeige stellt im Empfangsmodus die empfangene Signalstärke (S0 bis S6) dar.

Im Sendemodus wird die RF-Sendeleistung angezeigt.

P. Speicherkanalnummer (1-8)

Zeigt die Nummer des gewählten Speicherkanals an. Ingesamt können 8 Speicherkanäle programmiert werden (1-8).

Q. Speichersymbol (Memory)

Das M-Symbol (Q) leuchtet, wenn das Funkgerät im SPEICHERMODUS ist.

R. PS-Symbol

Das PS-Symbol (R) leuchtet bei aktivierter Stromsparschaltung.

S. VOX-Symbol

Das VOX-Symbol (S) leuchtet bei aktvierter VOX-Funktion (Freisprechbetrieb).

T. BUSY-Symbol

Das BUSY-Symbol (T) erscheint, wenn das Funkgerät ein Signal empfängt oder die Rauschsperre deaktiviert ist.

Tastenfeld und Anzeigen

2. Ladekontrolllampe CHG

Diese Kontroll-LED leuchtet auf, wenn der Batterieschalter (20) auf NI gestellt wird.

3. TX-Kontrolllampe

Diese rote Kontroll-LED leuchtet auf, wenn sich das Funkgerät im Sendemodus befindet.

4. VOL-(UP)-Taste

Zur Erhöhung der Lautstärke drücken.

5. VOL (DOWN)-Taste

Zur Reduzierung der Lautstärke drücken.

6. SCAN/LOCK-Taste

SCAN

Kurz die SCAN-Taste (6) drücken, um die automatische Kanal-/Speicherkanalüberwachung zu starten (siehe Abschnitt AUTOMATISCHE ÜBERWACHUNG auf Seite 16 und 17).

TASTENSPERRE

Halten Sie etwa 3 Sekunden lang die SCAN-Taste (6) gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren.

Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie diese Taste wieder gedrückt.

7. MENU-Taste/Speichertaste

Mit der MENU-Taste (7) können Sie die verschiedenen Funktionen des Funkgeräts aktivieren und programmieren. Drücken Sie die MENU-Taste, um durch die verschiedenen Funktionen zu blättern. Halten Sie die MENU-Taste (7) etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den SPEICHERMODUS aufzurufen (siehe Abschnitt SPEICHERKANÄLE auf Seite 15-16).

8. EIN/AUS-Taste

Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Funkgeräts diese Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

9. Freisprecheinrichtung

Schließen Sie an diese Buchse eine externe Freisprecheinrichtung an.

WARNUNG!

Benutzen Sie nur Originalzubehör. Der Anschluss und die Benutzung von Zubehör anderer Hersteller könnte das Funkgerät ernsthaft beschädigen und ließe die Garantie verfallen.

Stellen Sie die Lautstärke immer ganz herunter, bevor Sie externe Kopfhörer anschließen, damit kein Schaden am Kopfhörer oder Ohr des Benutzers entsteht.

Tastenfeld und Anzeigen

10. Sprechtaste (PTT, Push-To-Talk)

Drücken Sie zum Senden die PTT-Taste (10). Während des Sendens gedrückt halten. Während des Sendens leuchten die TX-Kontrolllampe (3) und das TX-Symbol (C). Lassen Sie nach dem Senden die PTT-Taste (10) los, um in den Empfangsmodus zurückzukehren.

WARNUNG ! Während des Sendens nicht die Antenne berühren.

11. CALL / Bestätigung

Drücken Sie die CALL-Taste (11), um eine Ruftonmelodie zu senden. Im Menümodus dient diese Taste der Bestätigung einer Auswahl.

12. Integriertes Mikrofon

Integriertes Mikrofon.

13. Integrierter Lautsprecher

Integrierter vorderer Lautsprecher.

14. DN-Taste

Mit der DN-Taste (14) können Kanal und CTCSS-Code gewechselt sowie der Menümodus aktiviert und deaktiviert werden.

15. UP-Taste

Mit der UP-Taste (15) können Kanal und CTCSS-Code gewechselt sowie der Menümodus aktiviert und deaktiviert werden.

16. MON-Taste

Drücken Sie die MON-Taste (16), um die Überwachungsfunktion zu aktivieren. Diese Funktion unterbricht die Rauschsperre, um Hintergrundrauschen und schwache Signale hörbar werden zu lassen.

17. Lichttaste / Verschlüsselung

LICHT

Die Lichttaste (17) kurz drücken, um das LC-Display zu beleuchten. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch ab.

VERSCHLÜSSELUNG (DRS-5070EX)

Halten Sie die Lichttaste (17) gedrückt, um die Verschlüsselungsfunktion zu aktivieren (siehe unter VERSCHLÜSSELUNGSFUNKTION auf Seite 17).

18. Antenne

Hocheffiziente Antenne.

19. Ladebuchse

Schließen Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter an diese Buchse an.

Tastenfeld und Anzeigen

20. Batterieschalter (Wahl des Batterietyps)

Stellen Sie den Schalter (20) auf Ni, falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden. Stellen Sie den Schalter (20) auf AL, falls Alkalinebatterien verwendet werden. Stellen Sie den Schalter auf AL, um den Wechselstromadapter als externe Stromquelle zu verwenden.

Unterseite

21. Batteriefachabdeckung

Nehmen Sie diese Abdeckung (21) ab, um Batterien einzusetzen oder zu entnehmen.

22. Montagelöcher

Löcher zur Wandmontage.

#### Bedienung

Anpassung der Lautstärke

Drücken Sie die VOL UP- (4) oder VOL DOWN-Taste (5), um die Lautstärke nach Wunsch anzupassen (7 Stufen). Auf dem LC-Display (1) erscheinen die Anzeige Vo (N) und die gewählte Lautstärkestufe (L) (01-08).

BEDIENUNG DES MENÜS

Wahl eines Kanals

Das Radio verfügt über 8 PMR-Kanäle (P1-P8) und 69 LPD-Kanäle (01-69). Zur Wahl eines Kanals gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die MENU-Taste (7), bis die Kanalnummer (N) auf dem Display blinkt.

2. Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste(14), um den gewünschten Kanal zu wählen. Wenn Sie die UP- oder (15) oder DN-Taste(14) gedrückt halten, wechseln die Kanäle schneller.

3. Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

PMR-Kanäle

| FREQ. | KNL | FREQ. | KNL | FREQ. | KNL | FREQ. | KNL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446.00625 446.01875 | P1 P2 | 446.03125 446.04375 | P3 P4 | 446.05625 446.06875 | P5 P6 | 446.08125 446.09375 | P7 P8 |

LPD-Kanäle

| FREQ. | KNL | FREQ. | KNL | FREQ. | KNL | FREQ. | KNL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433.07500 433.10000 433.12500 433.15000 433.17500 433.20000 433.22500 433.25000 433.27500 433.30000 433.32500 433.35000 433.37500 433.40000 433.42500 433.45000 433.47500 433.50000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 433.52500 433.55000 433.57500 433.60000 433.62500 433.65000 433.67500 433.70000 433.72500 433.75000 433.77500 433.80000 433.82500 433.85000 433.87500 433.90000 433.92500 433.95000 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 433.97500 434.00000 434.02500 434.05000 434.07500 434.10000 434.12500 434.15000 434.17500 434.20000 434.22500 434.25000 434.27500 434.30000 434.32500 434.35000 434.37500 434.40000 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 434.42500 434.45000 434.47500 434.50000 434.52500 434.55000 434.57500 434.60000 434.62500 434.65000 434.67500 434.70000 434.72500 434.75000 434.77500 - - - | 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 - - - |

#### Bedienung

Wahl eines CTCSS-Codes

Das Funkgerät verfügt über 38 CTCSS-Subtöne. Den einzelnen Kanälen müssen nicht dieselben CTCSS-Töne zugewiesen werden. Zur Wahl eines CTCSS-Codes gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Nummer des CTCSS-Codes (L) auf dem LC-Display blinkt. Der CTCSS-Code oF (L) weist darauf hin, dass für diesen Kanal kein CTCSS-Code einprogrammiert wurde.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste(14), um den gewünschten CTCSS-Code zu wählen. Wenn Sie die UP- (15) oder DN-Taste(14) gedrückt halten, wechselt die Auswahl schneller.

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

Die Wahl von oF als CTCSS-Code deaktiviert die CTCSS-Funktion. Zwei Funkgeräte können nur dann miteinander kommunizieren, wenn sowohl der Kanal als auch die Auswahl des CTCSS-Codes übereinstimmen. Für die Kommunikation mit anderen Funkgerät-Modellen und -Marken müssen die tatsächlichen Sende- und CTCSS-Frequenzen übereinstimmen. Um die Auswahl zu erleichtern, finden Sie in dieser Bedienungsanleitung eine Frequenztabelle und eine CTCSS-Code-Tabelle.

| CTCSS-TON FREQUENZTABELLE |
| --- |
| Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) |
| OF 01 02 03 04 05 06 07 | CTCSS AUS 67,0 71,9 74,4 77,0 79,7 82,5 85,4 | 08 09 10 11 12 13 14 15 | 88,5 91,5 94,8 97,4 100,0 103,5 107,2 110,9 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 114,8 118,8 123,0 127,3 131,8 136,5 141,3 146,2 | 24 25 26 27 28 29 30 31 | 151,4 156,7 162,2 167,9 173,8 179,9 186,2 192,8 | 32 33 34 35 36 37 38 - | 203,5 210,7 218,1 225,7 233,6 241,8 250,3 - |

VOX-Funktion (Freisprechbetrieb)

Ihr Funkgerät verfügt über eine vom Anwender einstellbare sprachgesteuerte Sendefunktion (VOX), welche der automatischen Übertragung von Sprache dient (Betrieb als Freisprecheinrichtung oder zur Überwachung eines Kinderzimmers). In diesem Modus wird der Sendebetrieb automatisch gestartet, wenn in das Mikrofon (12) gesprochen wird. Die Sprechtaste PTT (10) braucht dazu nicht gedrückt zu werden. Um die VOX-Funktion zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige Vo (N) auf dem Display erscheint und das VOX-Symbol (S) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder die DN-Taste (14), um die Empfindlichkeit einzustellen (von 01 bis 04) oder die VOX-Funktion zu deaktiveren (oF). Die VOX-Stufe 01 steht für die höchste VOX-Empfindlichkeit. Wenn die Vox-Funktion aktiviert ist, erscheint das VOX-Symbol (S) auf dem LC-Display.

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

#### Bedienung

Einstellung der RF-Sendeleistung

Ihr Funkgerät lässt Sie zwischen hoher und niedriger Sendeleistung für das PMR-Band wählen. Diese Funktion erweist sich als sehr nützlich, um beim Betrieb über geringe Entfernungen den Stromverbrauch zu reduzieren und die Betriebsdauer der Batterien zu verlängern. Zur Einstellung der Ausgangsleistung für das PMR-Band:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige Pr (N) auf dem Display erscheint und das HI-(G) oder LO-Symbol (H) blinkt.

- Zur Wahl der gewünschten Leistungsstufe drücken Sie die UP- (15) (hohe Leistung) oder DN-Taste (14) (niedrige Leistung).

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

Hinweis: Diese Funktion steht nur auf den 8 PMR-Kanälen zur Verfügung.

Einstellung der Rauschsperre

Diese Funktion schaltet den Ton des Empfängers durch Unterdrückung des Hintergrundrauschens ab, wenn kein Signal empfangen wird. Die Rauschsperrenschwelle ist in 7 Stufen einstellbar, von Stufe 0 (keine Sperre) bis Stufe 6 (geringste Empfindlichkeit). Zur Einstellung der Rauschsperrenschwelle gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige SL (N) und die gewählte Empfindlichkeit der Rauschsperre (L) auf dem LC-Display blinken.

- Drücken Sie die UP-Taste (15) oder die DN-Taste(14), um die gewünschte Empfindlichkeit der Rauschsperre zwischen 01 (keine Sperre) und 06 einzustellen. Falls Sie Stufe 00 wählen, wird die Rauschsperre deaktiviert und das Hintergrundrauschen hörbar.

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

Einstellung des Tastentons

Wenn Sie eine Taste drücken, ertönt zur Bestätigung des Kommandos ein Piepton. Der Tastenton lässt sich aktivieren und deaktivieren.

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige bP (N) auf dem Display erscheint und das Tastentonsymbol (A) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste (14), um on (Tastenton aktiviert) oder oF (Tastenton deaktiviert) auszuwählen.

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

- Wenn der Tastenton aktiviert ist, erscheint das Tastentonsymbol (A) auf dem LC-Display.

#### Bedienung

Einstellung des „Roger Beep“-Signaltons

Das Funkgerät verfügt über eine vom Anwender einstellbare Roger Beep-Funktion, welche nach jedem Sendevorgang, beim Loslassen der Sprechtaste PTT (10), der Gegenseite einen Signalton übermittelt. Dies weist alle Empfänger darauf hin, dass Ihre Übertragung beendet ist. Um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige rb (N) auf dem Display erscheint und das Tastentonsymbol (B) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste (14), um on (Roger Beep aktiviert) oder oF (Roger Beep deaktiviert) auszuwählen.

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

- Wenn der Tastenton aktiviert ist, erscheint das Tastentonsymbol (B) auf dem LC-Display.

Einstellung des Ruftons

Der Anwender kann für das Funkgerät eine von 3 Ruftonmelodien auswählen. Zur Auswahl einer Ruftonmelodie gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige CA (N) auf dem Display erscheint und die Nummer der Melodie (L) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste (14), um die gewünschte Melodie (01-02-03) zu wählen.

- Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

- Drücken Sie die Ruftaste CALL (11), um eine Ruftonmelodie zu übermitteln.

Zweikanalüberwachung

Das Funkgerät ist mit einer „Dual Watch“-Funktion ausgestattet, mit der Sie zwei verschiedene Kanäle / CTCSS-Codes gleichzeitig überwachen können. Um die Zweikanalüberwachung zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie den ersten zu überwachenden Kanal.

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige oF (N) auf dem Display erscheint (Funktion deaktiviert) und das DW-Symbol (I) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste (14), um den zweiten zu überwachenden Kanal aus den verfügbaren 8 PMR- und 69 LPD-Kanälen auszuwählen.

- Bestätigen Sie die Auswahl mit der MENU-Taste (7) und wählen mit der UP- (15) oder DN-Taste (14) den gewünschten der 38 verfügbaren CTCSS-Codes aus. Wenn Sie den CTCSS-Code oF  wählen, wird die CTCSS-Funktion deaktiviert.

#### Bedienung

  - Um die Auswahl zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen, drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11). Sie können auch die MENU-Taste (7) drücken, um zur nächsten Funktion zu gehen.

  - Wenn die Zweikanalüberwachung aktiviert ist, erscheint das DW-Symbol (I) auf dem LC-Display. Das Funkgerät nimmt die Überwachung auf und stoppt, wenn auf einem der beiden einprogrammierten Kanäle ein Signal empfangen wird. Nach Ende der Übertragung wird die Überwachung wieder aufgenommen.

  - Zur Deaktivierung der Zweikanalüberwachung drücken Sie die Suchtaste SCAN (6).

Stromsparfunktion

Das Funkgerät ist mit einer einzigartigen Stromsparschaltung ausgestattet, welche die Betriebsdauer der Batterien erheblich verlängern kann. Falls 5 Sekunden lang kein Signal registriert wird, schaltet sich das Gerät automatisch in den Stromsparmodus. In diesem Modus kann das Funkgerät immer noch Sendungen empfangen. Um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals die MENU-Taste (7), bis die Anzeige PS auf dem Display erscheint (N) und das PS-Symbol (R) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste (14), um on (Funktion aktiviert) oder oF (Funktion deaktiviert) auszuwählen.

- Zur Bestätigung der Auswahl und dem Verlassen des Menüs drücken Sie die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11).

- Wenn die Stromsparfunktion aktiviert ist, erscheint das PS-Symbol (R) auf dem LC-Display.

SPEICHERKANÄLE

Programmierung eines Speicherkanals (1-8)

Das Funkgerät verfügt über 8 programmierbare Speicherkanäle. Zum Speichern eines Kanals in einem der 8 Speicherkanäle gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie wie auf Seiten 11 und 12 erläutert die gewünschte Nummer des Kanals und des CTCSS-Codes.

- Halten Sie etwa 3 Sekunden lang die MENU-Taste (7) gedrückt, um den SPEICHERMODUS aufzurufen. Das M-Symbol (Q) blinkt auf dem LC-Display.

- Drücken Sie zur Wahl eines der 8 Speicherkanäle(1-8) die UP- (15) oder DN-Taste(14). Falls der Speicherkanal 0 gewählt wird, kann kein Kanal abgespeichert werden. Falls ein Speicherkanal bereits programmiert und gespeichert worden ist, wird die neue Programmierung die vorherige ersetzen (überschreiben).

- Zur Bestätigung der Auswahl und Speicherung des Kanals kurz die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11) drücken. Das Funkgerät geht in den Bereitschaftsmodus.

#### Bedienung

Speicherkanäle aufrufen

- Halten Sie etwa 3 Sekunden lang die MENU-Taste (7) gedrückt, um den SPEICHERMODUS aufzurufen. Das M-Symbol (Q) blinkt auf dem LC-Display.

- Kurz die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11) drücken, um den SPEICHERABRUFMODUS aufzurufen. Das Funkgerät zeigt den zuletzt programmierten Speicherkanal an. Falls noch keine Speicherkanäle programmiert worden sind, kehrt das Funkgerät automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück.

- Zur Auswahl des gewünschten Speicherkanals kurz die MENU-Taste (7) und die UP- (15) oder DN-Taste (14) drücken. Die Auswahl mit der Sprechtaste PTT (10) oder der Ruftaste CALL (11) bestätigen.

- Zum Verlassen des SPEICHERMODUS das Funkgerät aus- und wieder einschalten.

Speicherkanäle löschen

- Rufen Sie den gewünschten Speicherkanal wie oben erläutert auf.

- Halten Sie etwa 3 Sekunden lang die MENU-Taste (7) gedrückt. Das M-Symbol (Q) blinkt im LC-Display.

- Mit der UP- (15) oder DN-Taste (14) den Speicherkanal 0 wählen und zur Bestätigung der Löschung die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11) drücken. Das Funkgerät geht in den Bereitschaftsmodus.

AUTOMATISCHE ÜBERWACHUNG

Diese Funktion ermöglicht die automatische Überwachung aller Kanäle oder aller programmierten Speicherkanäle. Zum Starten der automatischen Überwachung gehen Sie wie folgt vor:

Automatische Kanalüberwachung

- Kurz die Suchtaste SCAN (6) drücken; das Gerät startet automatisch die automatische Kanalüberwachung, und das SC-Symbol (M) erscheint auf dem LC-Display.
 Sobald auf einem der Kanäle ein Signal registriert wird, wird die Suche wird automatisch unterbrochen, damit die Kommunikation empfangen werden kann. Wenn etwa 4 Sekunden lang kein Signal mehr empfangen wurde, wird die Signalsuche wieder aufgenommen. Falls Sie während der Kanalüberwachung die Sprechtaste PTT (10) drücken, wird die Überwachung beendet, und das Funkgerät stellt den zuletzt benutzten Kanal ein. Falls auf diesem Kanal keine Signale empfangen werden, wird die Überwachung nach etwa 14 Sekunden wieder aufgenommen. Falls ein Signal mit einem CTCSS-Code empfangen wird, zeigt das Funkgerät diesen Kanal mit dem entsprechenden Code an. Falls der Empfangscode vom vorprogrammierten verschieden ist, kann das Funkgerät mit diesem Teilnehmer nicht kommunizieren.

- Zum Verlassen des Überwachungsmodus drücken Sie die Suchtaste SCAN (6).

#### Bedienung

Automatische Überwachung der Speicherkanäle

- Halten Sie etwa 3 Sekunden lang die MENU-Taste (7) gedrückt, um den SPEICHERMODUS aufzurufen. Das M-Symbol (Q) blinkt auf dem LC-Display.

- Kurz die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11) drücken, um den SPEICHERABRUFMODUS aufzurufen. Das Funkgerät zeigt den zuletzt programmierten Speicherkanal an.

- Kurz die Suchtaste SCAN (6) drücken; das Gerät startet automatisch die automatische Kanalüberwachung, und das SC-Symbol (M) erscheint auf dem LC-Display.
 Sobald auf einem der Kanäle ein Signal registriert wird, wird die Suche automatisch unterbrochen, damit die Kommunikation empfangen werden kann. Nachdem etwa 4 Sekunden lang kein Signal mehr empfangen wurde, wird die Signalsuche wieder aufgenommen. Falls Sie während der Kanalüberwachung die Sprechtaste PTT (10) drücken, wird die Überwachung beendet, und das Funkgerät stellt den zuletzt benutzten Speicherkanal ein. 
Falls auf diesem Kanal keine Signale empfangen werden, wird die Überwachung nach etwa 14 Sekunden wieder aufgenommen.

- Zum Verlassen des Überwachungsmodus drücken Sie die Suchtaste SCAN (6).

- Zum Verlassen des SPEICHERMODUS das Funkgerät aus- und wieder einschalten.

VERSCHLÜSSELUNGSFUNKTION (DRS-5070EX)

Sie können innerhalb Ihrer Gruppe im Privaten kommunizieren, indem Sie die Verschlüsselungsfunktion aktivieren und dieselbe Verschlüsselungsformel wählen wie die anderen Mitglieder der Gruppe. Es kann aus zwei verschiedenen Verschlüsselungsformeln gewählt werden (01-02). Zur Aktivierung der VERSCHLÜSSELUNGSFUNKTION gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Die Lichttaste etwa 3 Sekunden lang (17) gedrückt halten. Das Display zeigt Sc (N) an, und das SCR-Symbol (F) blinkt.

- Drücken Sie die UP- (15) oder DN-Taste (14), um die gewünschte Formel zu wählen. Die Auswahl von oF deaktiviert die Verschlüsselungsfunktion.

- Zur Bestätigung der Auswahl und Rückkehr in den Bereitschaftsmodus die Sprechtaste PTT (10) oder die Ruftaste CALL (11) drücken.

- Wenn die Verschlüsselungsfunktion aktiviert ist, erscheint das SCR-Symbol (F) auf dem LC-Display.

- Bitte stellen Sie sicher, dass die anderen Mitglieder der Gruppe die Verschlüsselungsfunktion aktiviert und dieselbe Formel gewählt haben.

- Um die Verschlüsselungsfunktion zu deaktvieren, wiederholen Sie Punkte 1-2 und wählen oF.

#### Technische Daten - Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Kanäle                             8 PMR-Kanäle + 69 LPD-Kanäle mit 38 CTCSS-Subtönen

Betriebsfrequenz                      UHF 446.00625 - 446.09375 MHz (PMR-Band)

UHF 433.07500 - 434.77500 MHz (LPD-Band)

Stromversorgung                7,5V (5 x 1,5V Mignon-(AA)-Alkalinebatterie)

6,0V (5 x wiederaufladbare Mignon-(AA)-Batterie)

9,0V (Netzadapter/Ladegerät)

Ausgangsleistung              0,5W ERP Hoch / 0,05W ERP Niedrig (PMR-BAND)

0,01W ERP maximal (LPD-Band)

Abmessungen                  H55 x L144 X B175 mm

Gewicht                          brutto 350 (einschließlich Batterie)

Defekte Antenne

Benutzen Sie keine Funkgeräte mit defekter Antenne. Wenn eine defekte Antenne in Hautkontakt kommt, können leichte Verbrennungen die Folge sein.

Batteriebetrieb - Wichtiger Hinweis

Entsorgen Sie Batterien auf geeignete Weise gemäß den Bundes-, Landes- und lokalen Regulierungen, die in Ihrer Gegend gültig sind. Batterien können auslaufen, wenn Sie zusammen mit Batterien unterschiedlichen Typs benutzt, falsch eingesetzt oder im Feuer entsorgt werden oder versucht wird, eine Batterie wiederaufzuladen, die dafür nicht vorgesehen ist. Entsorgen Sie auslaufende Batterien sofort. Auslaufende Batterien können Hautverbrennungen und andere Körperverletzungen verursachen.

Optionales Zubehör:

MT-SM200 Externe Freisprecheinrichtung mit biegsamem Mikrofonarm und Krawattenclip.

KT-SM3 Externe Freisprecheinrichtung mit Gürtelclip

#### Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise

WICHTIG!

Änderungen und Modifikationen dieses Produkts können Ihr Recht auf den Betrieb des Geräts zunichte machen. Ihr Funkgerät wurde so produziert und ab Werk eingestellt, dass es ein reguliertes Signal auf einer zugewiesenen Frequenz aussendet. Die Anpassung der Einstellungen im Inneren des Radios mit dem Ziel, diese Einschränkungen zu umgehen, verstößt gegen das Gesetz. Anpassungen Ihres Funkgeräts müssen von einem qualifizierten, dazu autorisierten Techniker durchgeführt werden.

Zu Ihrer Sicherheit:

Niemals das Gehäuse des Funkgeräts öffnen.

Niemals irgendetwas im Radio ändern oder ersetzen (die Batterie ausgenommen).

Ihr Funkgerät könnte selbst dann störende Interferenzen bei einem Fernseher oder Radio hervorrufen, wenn es ordnungsgemäß funktioniert. Schalten Sie das Funkgerät aus um festzustellen, ob es die Ursache der störenden Interferenzen ist. Falls die Interferenz verschwindet, wird sie durch Ihr Funkgerät verursacht. Versuchen Sie die Interferenz zu beseitigen, indem Sie das Funkgerät vom Empfänger der Interferenz wegbewegen. Falls Sie die Interferenz nicht beseitigen können, stellen Sie den Betrieb des Radios ein.

Gefährliche Umgebungen:

Betreiben Sie das Funkgerät nicht in gefährlicher Umgebung.

Pflege und Sicherheit:

Benutzen Sie zur Reinigung des Funkgeräts ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen, ins Innere eindringen und dort permanente Schäden verursachen könnten. Benutzen Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch zur Reinigung der Batteriekontakte. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und betreiben Sie es nicht in nasser Umgebung. Falls das Gerät nass geworden ist, schalten Sie es aus und entfernen sofort die Batterie. Trocknen Sie die Batterie und das Batteriefach mit einem weichen Tuch, um eventuelle Wasserschäden zu minimieren. Lassen Sie das Batteriefach über Nacht offen, damit es vollständig trocknen kann. Benutzen Sie das Funkgerät nicht, bis es vollständig getrocknet ist.

Hinweis! Betrieb von Multi-Standard-Sendeempfängern

Dieser Sendeempfänger ist ein Multi-Standard- (ZWEI-BAND)-Gerät, das in allen europäischen Ländern und auch einigen anderen Ländern betrieben werden darf, jedoch nur auf den Kanälen (Frequenzen), die nach den Regulierungen des jeweiligen Lands zulässig sind.

PMR446 (8 Kanäle): Österreich, Belgien, Tschechische Rep., Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland,

Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Türkei

LPD433 (69 Kanäle): Österreich, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Norwegen, Niederlande, Russland, Schweden

#### Konformitätserklärung - Benutzerhinweis

Benutzerhinweis

in Übereinstimmung mit Art. 13 der Verordnung vom 25. Juli 2005, Nr. 15 „Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EC, 2002/96/EC und 2003/108/EC zur Beschränkung gefährlicher Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten, zusätzlich zur Abfallentsorgung“.

Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät weist darauf hin, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Müll getrennt gesammelt werden muss.

Der Benutzer muss das obige Gerät daher einer geeigneten Sammeleinrichtung für Elektro- und Elektronikaltgeräte übergeben oder beim Kauf eines neues Geräts gleichen Typs an den Händler zurückgeben, im Verhältnis eins zu eins. Geeignete getrennte Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltfreundlichen Entsorgung der Altgeräte hilft bei der Vermeidung möglicher abträglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten des Geräts.

Illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer ist strafbar durch Anwendung der Bußgelder, die in der Verordnung No. 22/1997 festgesetzt werden (Artikel 50ff. der Verordnung 22/1997).

# Text boxes

EC-Konformitätsbescheinigung

(nach EC-Richlinie 99/5-89/336-93/68-73/23)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Mit der vorliegenden Erklärung garantieren wir, dass die folgenden Produkte

INTEK DRS-5070

allen technischen Regulierungen entsprechen, die auf die oben genannten Produkte zutreffen, in Übereinstimmung mit den EC-Richtlinien 73/23/EEC, 89/336/EEC und 99/5/EC.

Produktart:                      LPD-/PMR446-Sendeempfänger

Genaue Angaben zu den angewendeten Normen:          EN 300 220-2 V2.1.2, EN 301 489-1-3, EN 60065, EN 300.296-2 V2.1.2, EN 301 489-5-3, EN 60065

Hersteller:                        INTEK S.R.L.

16 Via G. Marconi

20090 Segrate (Mi)a

Tel. 02-26950451 / Fax 02-26952185

E-Mail intek.com@intek-com.it

Kontaktperson:                   Armando Zanni

Tel. 02-26950451 / Fax 02-26952185

E-Mail intek.com@intek-com.it

Segrate, 18/01/2008                   Dr. Vittorio Zanetti (Geschäftsführender Direktor)

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch